SỰ DI LỆCH PHẦN CHÓP ỐNG TỦY: THỬ NGHIỆM

CÁC TRÂM DŨA K VÀ TRÂM QUAY PROFILE

Phạm Văn Khoa*

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là so sánh sự di lệch phần chóp ống tủy sau sửa soạn bằng hai kỹ thuật dùng dụng cụ cầm tay dũa K làm bằng thép không rỉ và quay máy ProFile làm bằng Nickel-Titanium (NiTi). 40 răng cối lớn hàm trên và dưới đã nhổ ở người (dùng ống gần ngoài răng trên và ống gần trong răng dưới) được chia làm hai nhóm có độ cong ống tủy (đo theo phương pháp Schneider) tương đương nhau. Nhóm 1 (20 ống tủy chân răng) được sửa soạn bằng kỹ thuật lai (kết hợp bước lùi kết hợp sử dụng các mũi Gates-Glidden mở rộng phần ba thân và giữa ống tủy trước) với dụng cụ cầm tay dũa K, nhóm 2 (20 ống tủy chân răng) được sửa soạn bằng kỹ thuật từ thân răng xuống (crown-down) với dụng cụ quay máy ProFile. Chụp phim tia X trước (có dụng cụ dũa K số 15 bên trong ống tủy) và sau khi sửa soạn (có dụng cụ cuối cùng dùng sửa soạn bên trong ống tủy) trên cùng một phim với thông số giống nhau. Quan sát phim tia X khi phóng lớn, xác định có hay không có sự chồng lấp hoàn toàn của đầu dụng cụ trước và sau sửa soạn trên phim. Sự di lệch phần chóp ống tủy sau khi sửa soạn bằng hai kỹ thuật là không khác nhau. Dụng cụ cầm tay dũa K và dụng cụ quay máy ProFile đều làm di lệch ống tủy ở phần chóp. Cả hai kỹ thuật sửa soạn làm di lệch phần chóp ống tủy chân răng như nhau.

Từ khóa: Cầm tay, quay máy, NiTi, sửa soạn.

SUMMARY

APICAL TRANSPORTATION OF ROOT CANAL: EXPERIMENT OF HAND K-FILE

AND ROTARY PROFILE

The objective of this study is to compare the apical transportation of root canal after preparation using stainless steel hand K-file and rotary nickel-titanium ProFile. 40 human extracted molars (upper molars’ mesial-buccal canals and lower molars’ mesial canals) were divided into two groups which had same canal curvature degrees (Schneider method). Group 1 (20 root canals) was instrumented using K-file and hybrid technique, group 2 (20 root canals) was instrumented using ProFile and crown-down technique. Double exposure radiography was used to create the images of K-file ISO 15 inside root canal (before) and K-file ISO 30 or ProFile .04 ISO 30 (after). Projected images of radiographies on the screen were observed to assess whether or not the tips of the files of before- and after-instrumentation were fully coincided. Apical transportations of root canal after preparation using two techniques were not significantly differences. Both hand K-file and rotary niti ProFile transported the apical root canal. There were not significant differences between two techniques as to apical transportation.

Keywords: Hand, rotary, NiTi, preparation.